Регистрационный номер

учетной карты

ЕДИНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  РЕЕСТР  ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  (ПАМЯТНИКОВ  ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

НАРОДОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕТНАЯ  КАРТА

объекта,  представляющего  собой

историко-культурную  ценность

I.Наименование объекта

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ - ВИАДУК

1916 г.

II. Время создания (возникновения) объекта

и (или)  дата  связанного с ним

исторического события

III. Адрес (местонахождение) объекта

По данным организации, осуществляющей государственный технический учет  и

(или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для

объектов,  расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих

адреса, - описание местоположения)

Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры.

- Вид объекта

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
| --- | --- | --- |
| + |  |  |

- Общая видовая принадлежность  объекта

| Памятник археологии | Памятник истории | Памятник градостроительства и архитектуры | Памятник монументального искусства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + |  |

- Общее описание объекта и вывод об его  историко-культурной ценности

# Железнодорожный мост расположен в д. Мокры Канашского района Чувашской Республики, в 11 километрах от города Канаша.   Мост представляет собой уникальное инженерное сооружение - бетонный арочный виадук, связанный с событиями истории, именами и  делами  людей.  Бурное железнодорожное строительство конца XIX и начала XX веков,  не обошло стороной и Чувашский край.

Согласно распоряжению императора России Александра II от 15 июня 1891 г.  Акционерное общество Московско-Казанской железной дороги приступило к сооружению  железнодорожной линии Москва-Казань через Рязань, Саранск, Алатырь.  В 1892 г. был выстроен вокзал (одноэтажное деревянное здание).   С этого времени начинает свою летопись станция Шихраны и поселок при ней - будущий город Канаш, ставший в наше время индустриальным и транспортным центром Чувашии и крупным железнодорожным узлом страны. В 1902 г. общество Московско-Казанской железной дороги представило проект линии от Люберец через Муром, Сергач до станции Шихраны. В 1903 г. проект дороги был окончательно утвержден, и начались подготовительные работы на участке строительства. Во время подготовительного периода производили разбивку и закрепление трассы на местности, расчистку полосы отвода с рубкой леса и корчёвкой пней, осушали территории, создавали карьеры для добычи строительных материалов, строили временные сооружения и здания. Для подвоза материалов устраивались дороги для конной и тачечной возки.  В связи с началом русско-японской войны работы были прекращены.  В апреле 1910 г. началось сооружение первого отрезка дороги - линии Люберцы-Арзамас. Строительство моста началось в 1913 году, одновременно со строительством железной дороги Арзамас — Шихраны.  Все работы, связанные со строительством  моста проходили под руководством инженера Гехарда Шумахера. В строительстве приняли участие более 2 тысяч человек.

Общий вид виадука.

Виадук, согласно документам, был построен в 1915-1916 годах. Можно полагать, что  строительство объекта в 1915 году было завершено. В 1916 году, после испытаний,  мост был принят в эксплуатацию.  Согласно источникам автором проекта является  известный русский инженер Г.П. Передерий.  Академик Григорий Петрович Передерий (1871-1953) считается  основателем  передовой российской и советской научной школы мостостроения. Он вошел в историю транспортной науки как крупный ученый, инженер-новатор, автор многих прогрессивных идей в мостостроении.

Схема моста (фасад). Чертеж из отчета обследования  1953 г.

Г.П.Передерий - автор проектов многочисленных сооружений, в том числе высоких виадуков на линиях Арзамас - Канаш, Казань - Свердловск, Мерефа - Херсон, мостов через реки Волхов, Волгу (у Саратова), Днепр (у Днепропетровска), Москву-реку (у Звенигорода), Большого Каменного и Бородинского мостов в Москве, моста через Оку (в Н. Новгороде), городского моста в Вологде и висячего в Архангельске, мостов имени Володарского и Лейтенанта Шмидта в Ленинграде и др.    Г.П. Передерий — один из основоположников и пионеров применения в мостостроении железобетона, сварки и сборных железобетонных конструкций.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

К числу значительных сооружений, отличающихся смелостью технической мысли, относится виадук в д. Мокры Канашского района Чувашии.  Мост представляет собой железнодорожный виадук, состоящий из 15 железобетонных арочный пролетов.  Длина виадука, между задними гранями устоев, равняется 368,35 м.  В плане мост  -  дуга, радиусом 640 м.   Высота в средней части моста, от фундамента до  подошвы рельсов равняется  23,7 м., ширина – 4,0 м.

Фрагмент виадука.

Виадук перекрывает долину, в пониженной части которой протекает речка.  Концевые опоры (устои), соединяющие мост с подходными насыпями,  и промежуточные опоры (быки) бетонные, массивные крестообразные в плане. Боковые грани опор армированы металлической сеткой. Исходя из особенностей грунта, 14 опор (13 быков и 1 устой),  опираются на фундаменты, выполненные по технологии «опускной колодец». При закладке данных фундаментов изготовляется пустотелая железобетонная конструкция, которая погружается в грунт под действием собственного веса при одновременной разработке грунта из внутренней полости и наращивании стенок в процессе погружения. После опускания колодца до заданной отметки пространство внутри трубы заполняется  бетонной смесью. Оставшиеся 2 опоры (1 устой и 1 бык) опираются на свайные фундаменты.   Глубина заложения фундаментов опор (опускные колодцы и сваи) – от 10,7 м.   до 12,8  м.  Мост до 1986 года использовался по назначению, как перегон между железнодорожными станциями «Мокры» и «Ачакс». Имевший стратегическое значение виадук, до 1956 года находился под охраной воинской части, располагавшейся вблизи, затем – военизированной охраны.  В настоящее время  в указанных целях эксплуатируется новый мост, возведенный недалеко от старого виадука (0,5 км. к северу).   Мост является одной из важных достопримечательностей Чувашии, и активно посещается  туристами.   В последнее время  виадук стал использоваться любителями  роуп-джампинга, т.е. прыжков с высоты с использованием системы амортизации.  Здесь  можно встретить любителей экстремального вида спорта из разных уголков России, чему способствовала в частности тематическая передача на первом канале ЦТ.  Массивное, вместе с тем ажурное инженерное сооружение, отличающееся эстетической выразительностью, издалека привлекает внимание, в том числе и пассажиров поездов, проходящих вблизи.    Вблизи от исторического  виадука находится часовня в честь святой княгине Ольги со «Святым  источником», что также способствует привлечению жителей и гостей Чувашии.  Мост является своеобразным памятником зодчества и инженерного искусства и нуждается в мерах по обеспечению сохранности.

Предмет охраны объекта культурного наследия формируется из  особенностей, определяющих целостность, своеобразие, историко-культурную значимость памятника.   Предлагается установить следующие составляющие предмета охраны выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Железнодорожный мост-виадук», построенного в  начале XX века, расположенного по адресу: Чувашская Республика,  Канашский район, д. Мокры.

1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.

-Местоположение инженерного сооружения на  участке, расположенном  на территории д. Мокры Канашского района Чувашской Республики.

- Особая градостроительная роль моста, являющегося важнейшей архитектурной доминантой застройки деревни, активно участвующего в формировании панорамы, как  деревни,  так и окружающего пейзажа;

- Направление наиболее ценных видовых раскрытий со стороны нового железнодорожного моста, а также со стороны деревни (от  дома № 28 по ул. Школьной и дома №  62 по ул. Чапаева);

-  Габариты и силуэт  виадука: длина виадука, между задними гранями устоев, равняется 368,35 м., в плане представляющий дугу, радиусом 640 м., высота в средней части моста, от фундамента до  подошвы рельсов равная  23,7 м., ширина – 4,0 м..

2. Архитектурные  и конструктивные характеристики.

- Объемно-пространственная композиция  моста,  представляющая собой железнодорожный виадук, состоящий из 15 железобетонных арочный пролетов, форма и габариты массивных  бетонных, с армированными поверхностями 16 опор (устои и быки), а также железобетонных  дугообразных элементов, стоек в виде железобетонных пластин, и основания для железнодорожного пути;

# -  Композиционное и архитектурно-художественное оформление, а также форма и габариты сужающихся кверху крестообразных в плане опор, перехваченных на одной отметке железобетонными поясками, расположенные в каждом из пролетов по 10 вертикальных пластин (стоек) придающих конструкции ажурность и выразительность;

- Виды отделки фасадных поверхностей – штукатурка и окраска поверхностей;

- Материал конструкций – бетон и железобетон несущих элементов, устройство фундаментов по технологии «опускной колодец» и свайных фундаментов (металлические трубы с бетонным заполнением), с глубиной заложения от 10,7 м.   до 12,8  м.

3. Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований,  а также  в ходе проведения реставрационных работ

Границы территории объекта культурного наследия

Для территории объекта культурного наследия установлен режим использования земель историко-культурного назначения. В границах территории объекта культурного наследия допускается проведение следующих работ, связанных с обеспечением сохранности объекта культурного наследия и его надлежащего использования:

- ремонтно-реставрационные работы и мероприятия, связанные с музеефикацией объекта культурного наследия;

- реконструкция объекта культурного наследия при условии сохранения элементов, составляющих предмет охраны памятника;

- установка на объекте культурного наследия охранных и мемориальных досок;

- работы, связанные с сохранением и восстановлением исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих историческую среду и окружение объекта культурного наследия;

- озеленение и благоустройство территории - устройство дорожек, пешеходных площадок,  наружного освещения, установка стендов и витрин, относящихся к объекту культурного наследия;

- строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию территории, не наносящие ущерба объекту культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается осуществление мероприятий наносящих ущерб предмету охраны при любых видах деятельности, в том числе:

- строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной   среды объекта культурного наследия;

- использование объекта культурного наследия и его территорию под размещение  складов, гаражей,  производств, в том числе по изготовлению взрывчатых и огнеопасных материалов;

- установка временных объектов обслуживания: павильонов, малых архитектурных форм, наружной рекламы, нарушающих историческую среду объекта культурного наследия;

- нарушение благоприятных условий визуального восприятия объекта культурного наследия со стороны действующего железнодорожного моста, а также  со стороны со стороны деревни (от  дома № 28 по ул. Школьной и дома №  62 по ул. Чапаева).

Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия

1-9 – Характерные (поворотные) точки границы территории объекта культурного наследия

Описание границ территории объекта культурного наследия

Граница объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) (далее Граница) с характерными точками (1,2) проходит перпендикулярно мосту, отступив от его начала 18 м. Граница с  характерными точками (2,3) пролегает параллельно мосту,  на расстоянии от его опор 20,0 м. Граница (3,4) проходит перпендикулярно мосту, отступив от его начала 10,0 м. Граница с  характерными точками (4,5) проходит параллельно мосту, отступив от опор 20,0 м.  Граница с  характерными точками (5,6,7,8) пролегают по границам территории часовни. Граница с характерными точками (8,9) проходит параллельно мосту,  на расстоянии от его опор 20,0 м.  Поворотная точка  9 совпадает с поворотной точкой 1. Общая протяженность границ территории объекта культурного наследия  равняется  887,8 м.

- Использование объекта культурного наследия или пользователь

| Музеи, архивы, библиотеки |  |  | Организации торговли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации науки и образования |  |  | Организации общественного питания |  |
| Театрально-зрелищные организации |  |  | Гостиницы, отели |  |
| Органы власти и управления |  |  | Офисные помещения |  |
| Воинские части |  |  | Жилье |  |
| Религиозные организации |  |  | Парки, сады |  |
| Организации здравоохранения |  |  | Некрополи, захоронения |  |
| Организации транспорта |  |  | Не используется | + |
| Производственные организации |  |  | Иное |  |

Примечания

Железнодорожный мост-виадук не используется. Состояние удовлетворительное. Требуется проведение реставрации (отделка поверхностей, в том числе восстановление штукатурки, утраченных фрагментов и др.).

- Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта

Обращение жителей д. Мокры Канашского района Чувашской Республики в БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии с просьбой включить старый железнодорожный мост в единый государственный реестр объектов культурного наследия. БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии объект был обследован и рекомендован для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в установленном порядке.

Составитель  учетной  карты

| Директор БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии |  | Н.И. Муратов |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Инициалы, фамилия |

м.п.

Уполномоченное  должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

| Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Должность |  | А.В. Тимофеев |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | Инициалы, фамилия |

м. п.

| 1 | 7 |  | 0 | 4 |  | 2 | 0 | 1 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата  составления учетной карты

(число, месяц, год)